Forelæsningsnotat vedrørende

Bingham-materialers adfærd i et BML rheometer

Lauge Fuglsang Nielsen	22. Juli, 2002 (rev. Sept, 2002)

## Indledning

Notatet er udarbejdet til en forelæsning om deformationsforholdene i et rotationsviscosimeter (se Figur 1) med et påfyldt Bingham-materiale. På det teoretiske plan er de udviklede grund-resultater i overensstemmelse med de af Reiner (og Riwlin) udviklede i (1,2). Udviklingen afviger imidlertid en del fra Reiner’s fremstilling. I særlige afsnit beskrives teoriens praktiske anvendelse – også i det tilfælde, hvor en så-kaldt, senere forklaret, ’slip-effekt’ skal tilgodeses..

Notatets fulde forståelse kræver, at den studerende, enten er til stede ved forelæsningen, eller på egen hånd har sat sig ind i visse grundlæggende principper i elasticitetsteorien – herunder kender til analogien mellem elasticitets- og viscositetsteori. Det er påkrævet, at den studerende, på forhånd, har det helt elementære kendskab til et Bingham-materiales virkemåde.

(1)

Notatet afslutter med nogle udtryk, der – sammen med forsøgsresultater - er direkte anvendelige til bestemmelse af et Bingham-materiales egenskaber. Disse udtryk er brugt til udvikling af et effektivt software, RHEOTEST, der medfølger notatet.

Det skal nævnes, at de opnåede resultater kan anvendes til bestemmelse af kompositvæskers rheologiske egenskaber. Frisk beton, som de moderne ’self-compacting concretes’ (SCC), er eksempler på kompositvæsker. Til orientering i dette område (og i praktisk rheometer-anvendelse) er angivet en række referencer (5-10) i litteraturlisten bagest i notatet. (De første 4 referencer er til supplerende læsning i forbindelse med notatets hovedemne).

I et appendix generaliseres de opnåede resultater til at kunne tilgodese en så-kaldt ’slip-effekt’. Det vil sige, at det testede Bingham-materiale, i en zone tæt ved rheometrets kerne, i nogle forsøg kan tænkes, at opføre sig som en ren Newton væske (med lav viskositet). Numerisk er slip-effekten  behandlet i software RHEOTEST(2).

Elasticitetsteoretisk løsning

Som indgang til ’Bingham’ problemet vil vi se på det tilsvarende elastiske problem skitseret i Figur 2: Vi vil beregne forskydning v (eller rotation, Ω = v/r) i position (r,θ) af den viste kompositcylinder, hvor kappe-materialet opfører sig betinget elastisk efter Ligning 2.

(2)

Figur 2. Koncentrisk komposit-cylinder af højden h med fastholdt, meget stiv kerne omgivet af en uendelig stor kappe af et betinget elastisk materiale, se Ligning 2. Belastningen er et rotationsmoment, M, der i centerafstanden r giver en jævnt fordelt forskydningsspænding ( i cylinderkappen.

##### Analyse

(3)

Tøjning i (r,() efter Timoschenko og Goodier (4, lign. 51 med (u/(( = 0):

(Det bemærkes, at index r,(  på ( og (  i det følgende opfattes som underforstået)

Fysisk betingelse, og ligevægt

(4)

Resulterende bevægelsesligning

Ligningerne 3 og 4 giver

(5)

hvis løsning giver rotationen

#### Rotation

(6)

hvor ro er den så-kaldte plug-radius uden for hvilken rotationen er konstant. Det vil sige, at materialet for r > ro bevæger sig som en fast kappe. Det vises nemt  med Ligning 4 at spændingen ( = (TH for r = ro .

#### Deformation

(7)

Selve bevægelserne bliver (v = rΩ) som udtrykt i Ligning 7. Bemærk, at bevægelserne er proporionale med radiusvektor for r > ro.

Viscoelastisk analyse

Ovenstående løsninger kan anvendes for et Bingham materiale under anvendelse af den elastisk-viscose analogi (udskift deformation, herunder rotation, med de tilsvarende hastigheder og G med η). Samtidigt ombyttes tærskelspændingerne τTH og s.

(8)

Ligning 3 bliver til ligning 8, hvorefter ligningerne 4-6 bliver til henholdsvis ligningerne 9-11.

Tøjningshastighed

(9)

Fysisk betingelse og ligevægt

(10)

Resulterende bevægelsesligning

(11)

Rotationshastighed

hvor ro er den så-kaldte plug-radius uden for hvilken rotationshastigheden er konstant, se Figur 3. Det vil sige, at materialet for r > ro bevæger sig som en fast kappe. Det vises nemt  med Ligning 9 at spændingen ( = s for r = ro .

#### Deformationshastighed

(12)

Hastigheder bestemmes ved

Bemærk, at hastigheder for r > ro er proportional med afstand til centeraksen (r), se Figur 3.

Figur 3. (RI, RO, h) = (0.1,0.2,0.2) m. M = 1 Nm. ( = 30 Pa*sec, s = 30 Pa

Specielle løsninger for et rotationsrheometer

(13)

Vi tænker os nu en fast, stiv kappe påført compositcylinderen. Hermed er det tidligere skitserede rheometer, vist i Figure 1, endelig modelleret. Kappen har en indre radius RO. Dens hastighed bliver

der også kan skrives som angivet i Ligning 14 med 'omdrejninger/sec' indført ved N =/(2πRO)

(14)

Parameterbestemmelse med forsøg

Det er oplagt, at det første udtryk i ligning 14 - i forbindelse med målte N-M relationer - er specielt velegnet til bestemmelse af et Bingham-materiales basisegenskaber (s,() ved lineær regression af forsøgsdata. Vi får

(15)

hvor Mo og ( er M-afskæring henholdsvis hældning af den ved regressionen af forsøgsdata (N,M) opnåede rette linie

(16)

Vi bemærker at regressionsmetoden har følgende anvendelsesområde bestemt ved  ro-udtrykket  i Ligning 11 (ro > RO) og det første udtryk i Ligning 14.

(17)

For lavere M og N må M-N sammenhængen teoretisk findes fra det andet udtryk i ligning 14, hvor det skal huskes at ro er en funktion af M. At anvende dette udtryk i parameterbestemmelse er betydeligt vanskeligere (ikke umulig) end med den netop nævnte lineære regression af data, hvor RO < ro. Konsekvenserne af at ’binde’ sig til parameterbestemmelse med Ligning 15 er antydet i det følgende afsnit, hvor resultater fra en parameteranalyse er illustreret i Figur 4.

##### Plug flow

Dette begreb, der ofte anvendes internationalt, forklares indirekte ved følgende: I forsøg med N < NPLUG klæber dele af det testede materiale fast til rheometrets kappe – og får samme rotationshastighed som denne (se ligning 11). Plug flow begrebet karakteriserer altså en tilstand, hvor det testede materiale ikke ’omrøres’ fuldstændigt. Plug flow er indgående behandlet i det førnævnte software RHEOTEST.

##### Figur 4. Behandling af eksperimentelle resultater ved hjælp af den omtalte lineære regressionsmetode (RHEOTEST): Den første figur viser, at det første eksperimentelle datasæt må udelukkes, idet N < NPLUG.. Den endelige analyse er vist i den sidste figur, der medfører s = 21.5 Pa, og ( = 13.04 Pa*sec. Det anvendte rheometer har (RI, RO, h) = (0.1,0.15,0.2) m.

Bemærkning: Forsøg, hvor N > NPLUG må betragtes som den mest rationelle form for eksperimentel bestemmelse af et Bingham-materiales fysiske egenskaber, tærskel-spændingen, s, og viscositeten, (. I praksis kan dette betyde, at egenskabsbestemmelsen kan blive en iterativ proces, hvor en del forsøgsdata med N < NPLUG må udelukkes, se Figur 4.

Notationer

RO, RI, h, kerne og kappe: Definerer rheometret, se Figur 1

r  er radiusvektor i polært koordinatsystem, se Figurerne 1 og 2

( er vinkel i polært koordinatsystem, se Figur 2

M (eller T) er torsionsmoment (torque) målt på rheometrets kerne.

N er omdrejninger/s af rheometrets kappe

Nplug er N under hvilken dele af testmaterialet klæber til rheometrets kappe

Mplug (eller Tplug) er torque ved Nplug

ro er 'plug' radius, udenfor hvilken testmaterialet vil klæbe til rheometrets

kappe ved forsøg med N < Nplug

( (eller 'tau') er forskydningsspænding

( er vinkelændring

d(/dt er vinkelændringshastighed

( (eller 'eta') er viskositet for et Bingham-materiale, se Ligning 1

s er tærskel-spænding for et Bingham-materiale, se Ligning 1

G er forskydningsmodul i et materiale med betinget elasticitet, se Ligning 2

(TH er tærskel-spænding i et materiale med betinget elasticitet, se Ligning 2

###### Litteratur

- Reiner. M.: ‘Lectures on theoretical rheology’ (third edition), North-Holland Publ. Comp., Amsterdam , 1960.

- Reiner, M. and Riwlin, R.: ‘Über die Strömung einer elastische Flüssigkeit im Couette Apparat’, Kolloid-Z. 43(1927), 120. ‘Zur Hydrodynamik von Systemen veränderlicher Viskosität, Kolloid-Z. 43(1927), 127.

- Schwedoff, T.: ‘Recherches experimentales sur la cohésion des liquides’, J. de Phys., 9(1890), 116

- Timoschenko, S. and Goodier, J.N.: ‘Theory of elasticity’, second edition, McGrawhill Book Comp., New York, 1951.

- Nielsen, L. Fuglsang: "Rheology of extreme composites", In "Papers in Structural Engineering and Materials - A Centenary Celebration", 179-187, Dept. of Struct. and Materials, Tech. Univ. Denmark, 2000.

- Idem: “Generalized Bingham description of fresh concrete”, XVIII Symposium on Nordic Concrete Research in Helsingør, Denmark, 12-14 June 2002. Proceedings, Danish Concrete Society 2002.

- Idem: "Rheology of some fluid extreme composites – such as fresh self-compacting concrete“, Nordic Concrete Research, 2(2001), 83 – 93.

- Brandl, M. and Thrane, L. Nyholm: "Rheological properties of Self Compacting Concrete (SCC)", M.Sc. thesis, Department of Civil Engineering, Tech. Univ. Denmark, 2001.

- Geiker, M.R., Brandl, M., Thrane, L. Nyholm, and Nielsen, L. Fuglsang: “Effect of coarse aggregate fraction and shape on the rheological properties of self-compacting concrete”. Accepted for publication in ASTM, Cement Concrete and Aggregates, September 2001.

- Geiker, M.R., Brandl, M., Thrane, L. Nyholm, Bager, D.H., and Wallevik, O.: ‘On the effect of measuring procedure on the apparent rheological properties of self-compacting concrete’, Accepted for publication in Cement and Concrete Research, August 2001.

APPENDIX: Slip-lag

Overfladen på rheometrets kerne kan tænkes at have indflydelse på testmaterialet i kontaktzonen ved kernen. I så fald kan rotationshastigheden i materialet tæt ved kernen afvige fra 0 som Ligning 11 forudsiger. Man kan tilnærmet tage dette forhold i regning ved at antage at testmaterialet i en overgangszone (slip-lag) fra r = RI til r = RI2, se Figur 5, ændres til en ren Newton-væske som beskrevet i Ligning 18.

Ved at regulere på zonetykkelsen og Newton-viskositeten ((o) kan forskellige ’slip-tilstande’ beskrives. Selvom zonetykkelse sandsynligvis er ganske lille, er det i det følgende valgt at kunne regulere den arbitrært fra 0 til RI2 - RI, Herved kan udtrykkene, udviklede for Bingham-materialer, formelt også anvendes direkte på Newton-materialer.

Bemærkning: Det skal bemærkes, at der for øjeblikket ikke foreligger overbevisende kvantitative undersøgelser over slip-lags fysiske natur. Det vil sige, at nedenstående undersøgelse skal betragtes som en foregribende hypothetisk mulighed for hensyntagen til slip-lag, når sådanne kan identificeres og kvantificeres.

(18)

Analyse

Vi begrænser os til en analyse af slip-problematikken, hvor RI2 < r < ro = ((M/(2(hs)). Her modificeres Ligning 11 til

(19)

hvor det første led skyldes integration (Ligning 10) gennem slip-laget. De to sidste led forbliver som i Ligning 11 – blot erstattes kerneradius RI med den ’nye kerneradius’ RI2.

Herefter foregår analysen analogt til den analyse, der frembringer Ligningerne 12–14. Ved lineær regression af forsøgsdata bestemmes Bingham-materialets egenskaber herefter ved

(20)

hvor de experimentelle datasæt skal overholde

(21)

##### Figur 6. Behandling af eksperimentelle resultater ved hjælp af RHEOTEST(2) med (o/( = 0.1 og RI2 = 0.1005 m: Den første figur viser, at det første eksperimentelle datasæt må udelukkes, idet N < NPLUG.. Den endelige analyse er vist i den sidste figur, der medfører s = 25.30 Pa, og ( = 15.13 Pa*sec. Det anvendte rheometer har dimensioner som angivet i Figure 4.

Numerisk foregår en bestemmelse af et Bingham-materiales egenskaber under hensyntagen til slip-lag fulstændig analogt til en bestemmelse, hvor et slip-lag ikke er dannet. Et software, RHEOTEST(2), er vedlagt dette forelæsningsnotat, hvor de nødvendige modifikationer efter ovenstående Ligninger 19-21 er inført i RHEOTEST. Et eksempel på anvendelsen af RHEOTEST(2) er vist i Figur 6.

# Text boxes

u

v

(

RI

r

Stedkoordinat (r,()

(

Koncentrisk snitflade

(

Jævnt fordelt forskydningsspænding (  i centerafstand r, skabende et rotationsmoment, M

Fast, stiv  kerne

r

r

Kerne (fast)
Kappe (roterende)
Testmateriale

BML Rheometer

Figur 5. Det antages her, at det testede Bingham-materiale påvirkes af kernens overflade således, at det, i et så-kaldt slip-lag, RI2 - RI , ændrer sig til en ren Newtonvæske.

h

RO
RI

RI2

Kerne (fast)
Kappe (roterende)
Testmateriale

Figur 1. BML Rheometer: Kappen roteres med N omdrejninger/sec, hvorved kernen påvirkes med torsionsmomentet, M

h

RO
RI

Kernel (fixed)
Mantel (turnable)
Sample

Betinget elastisk kappe

Forskydninger (u,v)

Kernel (fixed)
Mantel (turnable)
Sample

BML Rheometer